## Slide 1: Знакомство с TRIK Studio

## Slide 2: TRIK Studio
Bизуальная среда программирования роботов
Последнюю версию можно скачать на сайте trikset.com.

## Slide 3: Главное окно

## Slide 4: Интерфейс

## Slide 5: Интерфейс. Режимы
Редактор
Отладка
Горячие клавиши
Ctrl+1
Ctrl+2
Два режима TRIK Studio:

## Slide 6: Режим отладки

## Slide 7: Панель «Интерпретатор»
Если блок на панели палитры отображается серым, значит он недоступен в данном режиме.

## Slide 8: Привет, мир!
Напишем первую программу и проверим её работоспособность в 2D-модели.
Это будет программа «Привет, мир!»
Задача 1.3.1: вывести на экран робота «Привет, мир!»
Модель: базовая тележка.

## Slide 9: Привет, мир! Блок-схема
Начало
Вывод текста на экран
Конец
Задержка

## Slide 10: Привет, мир!
Создайте новый проект.
Вытащите блоки «Напечатать текст», «Таймер» и «Конец».
Соедините их последовательно. Любым из двух способов.

## Slide 11: Привет, мир!
Выделите блок «Напечатать текст». У этого блока три свойства: две координаты начала текста и сам текст. Некоторые свойства отображаются над или под блоком. Редактировать их можно как там, так и на панели «Редактор свойств».
Введите текст: Привет, мир!
При выставленной галочке «Вычислять» можно выводить значение выражения или переменной.

## Slide 12: Привет, мир!
У блока «Таймер» только одно свойство – задержка в миллисекундах. Установите 3000 мс.

## Slide 13: Привет, мир!
Перейдите в режим отладки, нажав на нижнюю полоску или сочетание клавиш Ctrl+2.
Запустите программу, нажав на кнопку Play.
На дисплее контроллера в верхнем левом углу должен отобразиться ваш текст.

## Slide 14: Загрузка на робота
Переключитесь в режим реального робота ТРИК:
Загрузка и выполнение программы на роботе
Загрузите и выполните программу на роботе.
Остановка программы на роботе
Генерация кода
Загрузка программы на робота

## Slide 15: Научим робота говорить!
Используйте блок «Сказать». У него одно свойство: текст, который должен сказать робот.
Задача 1.3.2: cказать «Привет, мир!»
В контроллер ТРИК встроен синтез речи.

## Slide 16: Рисование
Параметры экрана (в пикселях):
в TRIK Studio — 210×260
на контроллере — 240×320
Поэкспериментируйте с координатами и текстом – посмотрите, что выходит.
Добавьте перед блоком «напечатать текст» блок «цвет фона». Задайте новый цвет.
Попробуйте использовать блок «цвет кисти».
Используйте в программе блоки рисования линии, эллипса, прямоугольника, чтобы изобразить смайлик на дисплее.
Задача 1.3.3

## Slide 17: Рисование
На экране контроллера ТРИК можно рисовать игры.
Откройте файл «pacman» из примеров.
Попробуйте модернизировать игру или создать свою.
Поделитесь с нами своей игрой: support@trikset.com. Лучшие игры мы добавим в примеры!